19.09.06

ARCHITEKTURA PROCESORA 8086/8088

W ARCHITEKTURZE PROCESORA MOŻNA WYRÓŻNIĆ DWA PODSTAWOWE ELEMENTY FUNKCJONALNE:

- JEDNOSTKĘ WYKONAWCZĄ, KTÓREJ ZADANIEM JEST WYKONANIE OPERACJI ARYTMETYCZNYCH I LOGICZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WEWNĘTRZNYCH SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH

- JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ, KTÓREJ ZADANIEM JEST DEKODOWANIE Z PROGRAMÓW ROZKAZÓW I NA JEGO PODSTAWIE GENEROWANIE WEW. I ZEW. SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH

Rys.1 OGÓLNY SCHEMAT FUNKCJONALNY PROCESORA.

REJESTRY

ZGODNIE ZE SCHEMATEM BLOKOWYM MIKROPROCESORA ZARÓWNO JEDNOSTKA ARYTMETYCZNO-LOGICZNA JAK I UKŁAD STEROWANIA WSPÓŁPRACUJĄ Z OKREŚLONYM ZASTAWEM REJESTRÓW.

ZAWARTOŚĆ PEWNEJ CZĘŚCI REJESTRÓW Z TEGO ZESTAWU MOŻE BYĆ ZMIENNA W WYNIKU WYKONYWANIA PRZEZ PROCESOR OKREŚLONEJ INSTRUKCJI.

REJESTRY TAKIE NAZYWAMY REJESTRAMI DOSTĘPOWYMI PROGRAMOWO.

POZOSTAŁE REJESTRY SĄ NIEDOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA A ICH ZESTAW NIE JEST ZWYKLE ZNANY.

W REJESTRACH DOSTĘPNYCH PROGRAMOWO WYSTĘPUJĄ TAKIE TYPY REJESTRÓW, KTÓRYCH ODPOWIEDNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ PRAKTYCZNIE W KAŻDYM PROCESORZE. ICH POJEMNOŚĆ MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ, WYKONANIE ZADANIA ZOSTAJE TAKIE SAMO.

REJESTRY MAJĄ SWOJE ZADANIA DO SPEŁNIENIA, PEŁNIĄ OKREŚLONĄ ROLĘ I DAJĄ SIĘ POGRUPOWAĆ WG PODOBNYCH ZADAŃ.

- REJESTRY POWSZECHNEGO STOSOWANIA

- REJESTRY SEGMENTOWE

- REJESTRY WSKAŹNIKOWE I INDEKSOWE

- WSKAŹNIK ROZKAZU

- REJESTR ZNACZNIKÓW (REJESTR FLAGOWY), RYS.2

Rys.2 REJESTRY DOSTĘPNE PROGRAMOWO PROCESORA 8086/8088

ZNACZNIKI STANU

OF- FLAGA NADMIARU (PRZEPEŁNIENIE)

SF- FLAGA ZNAKU

ZF- FLAGA ZERA

CF- FLAGA PRZENIESIENIA

PF- FLAGA PARZYSTOŚCI

AF- FLAGA PRZENIESIENIA POMOCNICZEGO

ZNACZNIKI KONTROLNE

IF- FLAGA ZEZWOLENIA NA PRZENIESIENIE

TF- FLAGA PRACY KROKOWEJ

DF- FLAGA KIERUNKU

REJESTRY POWSZECHNEGO STOSOWANIA

OSIEM REJESTRÓW POWSZECHNEGO STOSOWANIA, KAŻDY O DŁUGOŚCI

16-TU BITÓW.

SĄ UŻYWANE DO NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ROZKAZÓW JAKO MIEJSCE SKĄD POBIERAMY DANE, MIEJSCE PRZEZNACZENIA, WSKAŹNIKI DO PAMIĘCI

I JAKO LICZNIKI.

KAŻDY Z TYCH OŚMIU REJESTRÓW MOŻE BYĆ ZAŁADOWANY ZARÓWNO Z PAMIĘCI JAK TEŻ Z NICH MOŻNA DO PAMIĘCI ZAŁADOWAĆ.

MOŻNA ICH UŻYWAĆ DO OPERACJI ARYTMETYCZNYCH I LOGICZNYCH.

REJESTR AX- ZNANY JAKO AKUMULATOR, UŻYWANY ZAWSZE TAM GDZIE

ZACHODZI MNOŻENIE, DZIELENIE.

JEST TO NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY REJESTR UŻYWANY W

OPERACJACH ARYTMETYCZNYCH, LOGICZNYCH, PRZESYŁANIA

DANYCH.

REJESTR BX- MOŻE WSKAZYWAĆ POŁOŻENIE, LOKALIZACJĘ W PAMIĘCI.

16-BITOWA WARTOŚĆ ZAPAMIĘTANA W TYM REJESTRZE MOŻE

BYĆ PO CZĘŚCI UŻYTA DO ADRESOWANIA POŁOŻENIA PAMIĘCI.

MOŻE BYĆ TRAKTOWANA JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY.

REJESTR CX- UŻYWA SIĘ GO GŁÓWNIE JAKO LICZNIKA ODLICZAJĄCEGO

POWTARZAJĄCE SIĘ FRAGMENTY PROGRAMÓW LUB

POJEDYNCZYCH ROZKAZÓW.

MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY.

REJESTR DX- JEGO GŁÓWNYM PRZEZNACZENIEM JEST UŻYCIE GO JAKO

WSKAŻNIKA ADRESU W ROZKAZACH WEJŚCIA – WYJŚCIA

MOŻE BYĆ UŻYTY W OPERACJACH MNOŻENIA, DZIELENIA.

MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO DWA 8-BITOWE REJESTRY

DH DL

REJESTRY WSKAŹNIKOWE I INDEKSOWE

REJESTR SI- PODOBNIE JAK REJESTR BX MOŻE BYĆ UŻYTY JAKO WSKAŹNIK

PAMIĘCI.

REJESTR DI- JEST BARDZO PODOBNY W UŻYCIU DO SI, MOŻE BYĆ UŻYTY

JAKO WSKAŹNIK PAMIĘCI.

REJESTR BP- MOŻE BYĆ UŻYTY JAKO WSKAŻNIK PAMIĘCI, ALE A PEWNĄ

RÓŻNICĄ.

WSKAZUJĄC NA ADRES PAMIĘCI ODNOSI SIĘ DO REJESTRU DS.

REJESTR SP- WSKAŹNIK STOSU, JEST TO OSTATNI REJESTR POWSZECHNEGO

STOSOWANIA.

WSKAŹNIK ROZKAZU

REJESTR IP- ZWANY WSKAŹNIKIEM ROZKAZU, ZAWIERA KOLEJNY ROZKAZ

DO WYKONANIA.

GDY JEDEN ROZKAZ JEST WYKONYWANY WSKAŹNIK ROZKAZU

USTAWIANY JEST DO NASTĘPNEGO ROZKAZU PAMIĘCI, POD

KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ROZKAZ DO WYKONANIA.

REJESTRY SEGMENTOWE

REJESTR CS- WSKAZUJE NA POCZĄTEK 64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI LUB

NA SEGMENT KODU, W KTÓRYM REZYDUJE NASTĘPNY DO

WYKONANIA ROZKAZ.

MOŻE BYĆ ZMIENIANY PRZEZ NIEKTÓRE ROZKAZY.

PROCESOR 8086 NIGDY NIE POBIERA ROZKAZÓW Z SEGMENTU

INNEGO NIŻ CS.

REJESTR DS- WSKAZUJE POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZAWIERAJĄCEJ ARGUMENTY.

REJESTR ES- WSKAZUJE POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZWANEJ DODATKOWYM

SEGMENTEM.

NIE JEST PRZYPISANY DO POJEDYNCZYCH ZASTOSOWAŃ.

STOSOWANY DO RÓŻNYCH, POJAWIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB.

REJESTR SS- WSKAZUJE NA POCZĄTEK SEGMENTU DANYCH, CZYLI

64-KBITOWEGO BLOKU PAMIĘCI ZWANEGO SEGMENTEM STOSU.

REJESTR ZNACZNIKÓW

REJESTR

ZNACZNIKÓW- 14-TY REJESTR PROCESORA 8086.JEST ZBIOREM

POSZCZEGÓLNYCH BITÓW KONTROLNYCH ZWANYCH

ZNACZNIKAMI (FLAGAMI), KTÓRE WSKAZUJĄ NA

WYSTĄPIENIE OKREŚLONEGO STANU.

KAŻDY ZNACZNIK JEST BITEM W REJESTRZE, KTÓRY

WSKAZUJE CZY WYSTĄPIŁ OKREŚLONY STAN.

ZNACZNIKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE

ZARÓWNO PRZEZ PROCESOR JAK I

PROGRAMISTĘ NA DWA SPOSOBY:

- USTAWIENIE ZNACZNIKA DLA ZAPAMIĘTANIA

OKREŚLONEGO STANU PO WYKONANIU ROZKAZU.

- TESTOWANIE ZNACZNIKA CELEM UMOŻLIWIENIA DECYZJI

O SPOSOBIE DALSZEGO POSTĘPOWANIA (PRZETWARZANIA

DANYCH)

ZNACZNIKI STANU

CF- FLAGA PRZENIESIENIA LUB POŻYCZKI, USTAWIANA PRZY

PRZEKROCZENIU ZAKRESU DŁUGOŚCI SŁOWA, W KTÓRYM ZAPISYWANY

JEST WYNIK ( 1 – WYSTĘPUJE PRZENIESIENIE)

PF- FLAGA PARZYSTOŚCI (1- WSKAZUJE NA PARZYSTĄ LUB NIEPARZYSTĄ

LICZBĘ BITÓW O WARTOŚCI 10)

ZF- FLAGA ZERA SYGNALIZUJĄCA, ŻE WYNIKIEM OSTATNIO WYKONYWANEJ

OPERACJI JEST ZERO

AF- FLAGA PRZENIESIENIA POMOCNICZEGO, JEST WYKORZYSTYWANA PRZY

DZIAŁANIACH NA LICZBACH.

USTAWIANA JEST, GDY NASTĘPUJE PRZENIESIENIE LUB POŻYCZKA Z

NAJSTARSZEGO BITU.

SF- FLAGA ZNAKU USTAWIANA, GDY NAJSTARSZY BIT WYNIKU JEST RÓWNY

1.

OF- FLAGA PRZEPEŁNIENIA, SYGNALIZUJĄCA PRZEKROCZENIE ZAKRESÓW

DLA OPERACJI ARYTMETYCZNYCH.

ZNACZNIKI KONTROLNE

TF- ZNACZNIK PRACY KROKOWEJ;

USTAWIENIE 1 POZWALA NA WYKONANIE

PRZEZ PROCESOR (PO WYKONANIU KAŻDEGO ROZKAZU) PRZERWANIA I

PRZEJŚCIE DO SPECJALNYCH PROCEDUR OBSŁUGI.

IF- ZNACZNIK ZEZWOLENIA NA PRZERWANIE;

USTAWIENIE 1 POWODUJE ODBLOKOWANIE SYSTEMU PRZERWAŃ W

PROCESORZE,0- PROCESOR IGNORUJE PRZERWANIE

DF- ZNACZNIK KIERUNKU, UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PRZETWARZANIA

ŁAŃCUCHÓW (CIĄGU SŁÓW) PRZY ROSNĄCYCH ADRESACH 1 LUB

MALEJĄCYCH ADRESACH 0.

ALU- BLOK ARYTMETYCZNO- LOGICZNY (ARTMETIC LOGICAL UNIT)

JEST CZĘSTO NAZYWANY UKŁADEM WYKONAWCZYM PROCESERA,

PONIEWAŻ WYKONUJE WIĘKSZOŚĆ ROZKAZÓW ZLECONYCH

PROCESOROWI.

JEST UNIWERSALNYM UKŁADEM KOMBINACYJNYM, KTÓRY

REALIZUJE OPERACJE MATEMATYCZNE I LOGICZNE W ZALEŻNOŚCI OD

ZAPROGRAMOWANEJ OPERACJI TJ. ROZKAZU UMIESZCZONEGO W

PROGRAMIE.

ROZKAZY MOGĄ DOTYCZYĆ:

- OPERACJI DWUARGUMENTOWYCH

- OPERACJI ARYTMETYCZNYCH: +, -

- OPERACJI LOGICZNYCH: SUMOWANIE, MNOŻENIE

- OPERACJI JEDNOARGUMENTOWYCH NP. NEGOWANIE BITÓW, PRZESUWANIE ZAWARTOŚCI REJESTRÓW

RYS. 3 OZNACZENIA KOŃCÓWEK 4-BITOWEGO ALU.

SYGNAŁY WEJŚCIA

| S. WEJŚCIA INFORMACYJNE | S. WEJŚCIA STERUJĄCE |
| --- | --- |
| A0 DO A3 | S0 DO S3 |
| B0 DO B3 | M |
| SĄ ARGUMENTAMI WYKONYWANEJ OPERACJI. W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI SŁOWA STOSOWANEGO W DANYM PROCESORZE MÓWI SIĘ TAKŻE O LICZBIE BITÓW ALU | SŁUŻĄ DO PROGRAMOWANIA FUNKCJI WYKONYWANYCH PRZEZ UKŁAD |

UKŁAD STEROWANIA- ZWYKLE LISTA ROZKAZÓW PROCESORA, ZAWIERA

ROZKAZY PROSTE, KTÓRE PROCESOR WYKONUJE W

JEDNYM KROKU (NP. ROZKAZ DODAWANIA DWÓCH

LICZB) ORAZ ZŁOŻONE, WYKONYWANE W KILKU

KROKACH (NP. ROZKAZY MNOŻENIA, DZIELENIA SĄ

WYKONYWANE JAKO CIĄG DODAWAŃ I PRZESUWAŃ.)

W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO

WYSTEROWANIA UKŁADU PROCESORA TRZEBA

ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE SEKWENCJE SŁÓW

PODAWANE NA WEJŚCIE STERUJĄCE UKŁADU ALU.

# Text boxes

DANE

PROGRAM

WYNIK

UKŁAD

STEROWANIA

ZEW. SYGNAŁY

STERUJĄCE

WEW. SYGNAŁY STERUJĄCE

REJESTR CZĘŚCI WYKONAWCZEJ

JEDNOSTKA

WYKONAWCZA

ALU

JEDNOSTKA STERUJĄCA

DEKODER

ROZKAZÓW

REJESTR

ROZKAZÓW

FLAGS

REJESTRY SEGMENTOWE

WSKAŹNIK ROZKAZU

REJESTRY WSKAŹNIKOWE I INDEKSOWE

REJESTRY POWSZECHNEGO STOSOWANIA

REJESTR STOSU

REJESTR DODATKOWY

REJESTR DANYCH

REJESTR PROGRAMU

WSKAŹNIK STOSU

WSKAŹNIK BAZY

REJESTR INDEKSOWY PRZEZNACZENIA

REJESTR INDEKSOWY ŹRÓDŁA

REJESTR DANYCH

REJESTR ZLICZAJĄCY

REJESTR BAZOWY

AKUMULATOR

REJESTR ZNACZNIKÓW

(FLAGOWY)

SS

ES

DS

CS

IP

SP

BP

DI

SI

DX

CX

BX

AX

REJESTR ZNACZNIKÓW

(FLAGOWY)

0

15

0

CF

PF

AF

ZF

SF

TF

IF

DF

OF

15

DL

CL

CH

BH

DH

BL

AL

AH

ALU

A0-A3

B0-B3

F0- F3

S0-S3

M